## Slide 1
海康摄像头气密检测
RoboOS × Fourier GR2 双臂人形机器人 原子技能适配方案
机器人
Fourier GR2（双臂 · 五指灵巧手）
原子技能数
20 项 / 7 类
任务步骤
9 步全流程
RoboOS Adaptation · Hikvision Camera Airtightness Inspection

## Slide 2
RoboOS 系统架构
Brain-Cerebellum 两级控制架构
🧠 Master（大脑）
▸ 全局任务规划
▸ LLM 任务分解
▸ 9步有序子任务
▸ Redis 任务分发
▸ 机器人状态监控
⚡ Redis 通信层
▸ roboos_to_gr2_robot
▸ {robot}_to_RoboOS
▸ Pub/Sub 消息队列
▸ 场景状态共享
▸ 心跳 & 结果上报
🤖 Slaver（小脑）
▸ 接收子任务
▸ ToolMatcher 语义匹配
▸ ToolCallingAgent ReAct
▸ MCP 工具调用
▸ SceneMemory 场景更新
⟷
⟷
底层 LLM：RoboBrain2.0-7B via vLLM · MCP 工具协议 · FastMCP stdio / HTTP 双模式

## Slide 3
九步作业流程总览
海康摄像头气密检测 — 完整操作序列
1
取摄像头
从周转盒(In)取出摄像头
2
摘镜头帽+检查
右手摘帽 → 目视检查镜头
3
扫描二维码
转向扫码器 → 完成扫码
4
放入工装
镜头朝上放入检测台槽位
5
启动检测
双指同时按绿色按钮 → 等待
6
取出+复检
右手取出摄像头 → 再次目检
7
盖镜头帽
左手取帽 → 盖回镜头
8
码放入盒
镜头朝下 → 放入输出周转盒
9
查看结果
转身读取电脑屏幕气密结果

## Slide 4
原子技能库
20 项原子技能 × 7 类 — 可复用组件
P 感知
P1
visual_localize
视觉定位目标
P2
visual_inspect
镜头外观检测
P3
qr_code_recognize
二维码识别
P4
read_screen_result
读取检测结果
M 运动
M1
move_to_position
单臂/双臂移位
M2
bimanual_sync_move
双臂同步运动
M3
set_orientation
姿态旋转控制
M4
plan_path
无碰撞路径规划
G 抓取
G1
open_hand
五指张开
G2
precision_pinch
双指精确抓取
G3
force_controlled_grasp
力控抓取 0.5-2N
G4
lift_object
抬起物体
O 操作
O1
place_object
放置物体
O2
press_dual_buttons
双按钮同步按压
O3
lens_cap_operation
镜头帽插拔
O4
fine_align
精对准 ±0.3mm
C 协作
C1
hand_transfer
双手传递物体
I 交互
I1
wait_for_signal
等待外部信号

## Slide 5
步骤 1 · 取摄像头产品
技能序列：P1 → M4 → M1 → G1 → G2 → G3 → G4
工人（机器人）左手从周转盒内双指拿取摄像头产品，镜头帽朝上。
P1
visual_localize
定位摄像头在周转盒中的位置
→
M4
plan_path
规划无碰撞路径至抓取点
→
M1
move_to_position
左臂移动到抓取点上方
→
G1
open_hand
张开左手五指
→
G2
precision_pinch
双指精确定位摄像头
→
G3
force_controlled_grasp
力控抓取 1N（避免损伤）
→
G4
lift_object
抬起摄像头离开周转盒
⚙ 设计要点
· 抓取力 0.5–2N，避免损伤镜头 · P1 视觉伺服补偿位置误差
完整技能调用序列
P1 → M4 → M1 → G1 → G2 → G3 → G4

## Slide 6
步骤 2 · 摘掉镜头帽，检查产品外观
技能序列：C1 → P1 → M1 → G2 → O3 → O1 → M3 → P2
右手从摄像头上摘掉镜头帽，放置在气密检测台指定区域；目视检查镜头是否受损。
C1
hand_transfer
左→右手传递摄像头
→
P1
visual_localize
定位镜头帽位置
→
M1
move_to_position
左手移向镜头帽
→
G2
precision_pinch
双指捏住镜头帽
→
O3
lens_cap_operation
pull：拔出镜头帽
→
O1
place_object
将镜头帽放至 lens_cap_area
→
M3
set_orientation
转摄像头镜头朝向人眼
→
P2
visual_inspect
目视检测镜头有无划伤
⚙ 设计要点
· 镜头帽放置区域固定，避免第七步位置交叉 · P2 检测结果写入 SceneMemory
完整技能调用序列
C1 → P1 → M1 → G2 → O3 → O1 → M3 → P2

## Slide 7
步骤 3 · 扫描产品二维码
技能序列：M2 → M3 → M1 → O4 → P3 → I1
双手转动摄像头，将机身侧面二维码转向扫码器方向，移动到扫码位完成扫码。
M2
bimanual_sync_move
双手同步旋转摄像头
→
M3
set_orientation
二维码面向扫码器方向
→
M1
move_to_position
移动至扫码器下方
→
O4
fine_align
精对准扫码器光束 ±0.3mm
→
P3
qr_code_recognize
触发扫码器读取二维码
→
I1
wait_for_signal
等待扫码成功信号
⚙ 设计要点
· 双臂同步时间差 < 100ms · I1 等待扫码成功确认后继续
完整技能调用序列
M2 → M3 → M1 → O4 → P3 → I1

## Slide 8
步骤 4 · 水平放置于气密检测工装
技能序列：M3 → P1 → M4 → M1 → O4 → O1
转动摄像头使镜头朝正上方，水平放置到工装中间的正方形槽位内。
M3
set_orientation
旋转摄像头至镜头朝上
→
P1
visual_localize
定位工装槽位精确坐标
→
M4
plan_path
规划路径避开工装边缘
→
M1
move_to_position
移动摄像头至槽位正上方
→
O4
fine_align
精对准槽位 ±0.3mm
→
O1
place_object
水平放入 fixture_slot
⚙ 设计要点
· 放置精度 ±0.3mm，防止工装卡死 · 镜头必须朝正上方（M3 set_orientation='lens_up'）
完整技能调用序列
M3 → P1 → M4 → M1 → O4 → O1

## Slide 9
步骤 5 · 按下启动按钮，等待气密检测
技能序列：P1 → M2 → O2 → I1
双手食指同时按下检测台最左侧和中间的两个绿色按钮，观察面板等待检测完成。
P1
visual_localize
定位两个绿色按钮位置
→
M2
bimanual_sync_move
双臂同步移向两个按钮
→
O2
press_dual_buttons
双食指同时按压（<100ms）
→
I1
wait_for_signal
等待 airtightness_test_complete
⚙ 设计要点
· 必须双指同时按下（时间差 < 100ms） · 检测时间约 30–60s，I1 timeout_s=120
完整技能调用序列
P1 → M2 → O2 → I1

## Slide 10
步骤 6 · 从工装内取出产品，检查外观
技能序列：M1 → G2 → G4 → M3 → P2
气密检测完成后，右手从工装槽位内取出摄像头，转镜头朝人眼再次目视检查。
M1
move_to_position
右手伸入工装槽位
→
G2
precision_pinch
双指抓取摄像头
→
G4
lift_object
抬起取出摄像头
→
M3
set_orientation
转镜头朝向人眼方向
→
P2
visual_inspect
目检镜头有无损伤
⚙ 设计要点
· 与步骤2复检动作相同，确认检测中无损伤 · P2 结果记录至 SceneMemory
完整技能调用序列
M1 → G2 → G4 → M3 → P2

## Slide 11
步骤 7 · 盖上镜头帽
技能序列：P1 → M1 → G2 → O3 → O1
左手从指定区域拿取镜头帽，将镜头帽盖到右手中的摄像头镜头上。
P1
visual_localize
定位 lens_cap_area 中的镜头帽
→
M1
move_to_position
左手移动至镜头帽位置
→
G2
precision_pinch
双指拿取镜头帽
→
O3
lens_cap_operation
insert：对准镜头插入
→
O1
place_object
确认镜头帽盖合
⚙ 设计要点
· O3 insert 精度 ±0.3mm · 与步骤2中放帽位置对应
完整技能调用序列
P1 → M1 → G2 → O3 → O1

## Slide 12
步骤 8 · 整齐放入输出周转盒
技能序列：P1 → M4 → M3 → O4 → O1
右手将摄像头放入右侧输出周转盒，镜头朝下，按从右到左、从上到下顺序排放。
P1
visual_localize
定位 transferBoxOut 当前空槽位
→
M4
plan_path
规划路径至目标槽位
→
M3
set_orientation
旋转摄像头至镜头朝下
→
O4
fine_align
对准盒内槽位 ±0.3mm
→
O1
place_object
放入 transferBoxOut
⚙ 设计要点
· 排列顺序：右→左，上→下 · P1 需感知当前已放位置以确定下一空槽
完整技能调用序列
P1 → M4 → M3 → O4 → O1

## Slide 13
步骤 9 · 查看屏幕气密检测结果
技能序列：P1 → P4 → P2
转身查看左侧电脑显示屏上的气密检测结果，确认是否成功。
P1
visual_localize
定位屏幕显示区域
→
P4
read_screen_result
OCR 读取检测结果文字
→
P2
visual_inspect
判断结果 PASS / FAIL
⚙ 设计要点
· 结果写入 SceneMemory inspection_result 字段 · 如 FAIL 可触发重检流程
完整技能调用序列
P1 → P4 → P2

## Slide 14
关键设计约束
硬件精度要求与控制参数
⚡
力控精度
0.5 – 2 N
GR2 灵巧手亚牛顿级力控，避免损伤镜头及镜头帽
🎯
对准精度
± 0.3 mm
镜头帽插拔、工装槽位放置、周转盒码放均需达到此重复定位精度
🤝
双臂同步
< 100 ms
M2 bimanual_sync_move 及 O2 press_dual_buttons 时间偏差上限
👁
视觉伺服
实时
所有抓取操作融合 P1 visual_localize 实时补偿位置误差
🛡
防碰撞
M4 plan_path
轨迹规划需考虑检测台、周转盒、扫码器等障碍物

## Slide 15
RoboOS 适配文件一览
本次改动的所有文件及其作用
新建
slaver/gr2_robot_local/skill.py
20 项原子技能（stdio 本地模式）
新建
slaver/gr2_robot_remote/skill.py
20 项原子技能（HTTP 远程模式）
修改
master/scene/profile.yaml
场景替换为气密检测工作台
修改
master/agents/prompts.py
注入 GR2 平台上下文 & 9步参考流程
修改
slaver/config.yaml
机器人指向 gr2_robot / max_tools=5
修改
slaver/tools/memory.py
新增 none 动作类型（感知/等待类技能）