## Slide 1
任务描述书 → Claude Command Skills → 代码自动生成
AI-Assisted Robot Skill Development Pipeline
① INPUT 任务描述书
② COMMAND SKILLS 技能命令
③ OUTPUT 生成代码
📄 海康任务描述-01号任务.docx
九步操作流程描述
· 20项原子技能分类
· 力控 / 对准 / 同步精度要求
· GR2双臂机器人能力说明
Claude 分析文档
提炼原子技能库
P1–P4 感知技能
M1–M4 运动技能
G1–G4 抓取技能
O1–O4 操作技能
C1 协作技能
I1 交互技能
识别设计约束
力控精度 0.5–2N
对准精度 ±0.3mm
双臂同步 <100ms
/new-skill
new-skill.md
新建原子技能 MCP Tool
▸ 输入: 技能ID + 机器人文件夹
▸ 读取 skill.py 现有结构
▸ 按规范生成 @mcp.tool() 函数
▸ 写入力控/精度约束注释
/plan-step
plan-step.md
生成步骤执行计划
▸ 输入: 步骤编号 (1–9)
▸ 查找规范技能序列
▸ 对比已实现 vs 缺失技能
▸ 输出伪代码调用链
/check-skills
check-skills.md
审计技能覆盖率
▸ 扫描 skill.py 已实现技能
▸ 输出 20项覆盖矩阵 ✅/❌
▸ 9步工作流就绪状态
▸ 优先补全建议
Claude Code 中使用 /new-skill /plan-step /check-skills 调用
gr2_robot_local/skill.py
20项 @mcp.tool() 原子技能实现 (P/M/G/O/C/I 全类别，含精度约束)
gr2_robot_remote/skill.py
HTTP 远程模式同等技能 (stateless_http, port 8000)
master/scene/profile.yaml
气密检测工作台场景 transferBoxIn/Out · inspectionStation
master/agents/prompts.py
注入 GR2 上下文 + 9步参考流程 约束条件嵌入规划提示词
slaver/config.yaml
robot: gr2_robot · local · max_tools=5
slaver/tools/memory.py
新增 none 动作类型 感知/等待类技能不触发场景更新
➜
Claude Analyzes
➜
Claude Generates
📄 任务文档 → 🧠 Claude 理解 → 📝 Command Skills (.md) → ⚡ 一键生成 → 🤖 完整机器人技能代码